# RY-LGSO25-24 Optischer Switch L2/L3 mit 24 SFP Buchten

## Kurzbeschreibung

Gigabit IP-Switch, Layer 2/3 mit 24 optischen und 4 elektrischen Ports, managebar

## Funktion

Hochwertiger Layer 2/3 IP-Switch mit 24 SFP-Buchten und vier Kupfer Ports.

## Besonderheiten

Das Gerät zeichnet sich durch die hohe Zahl der optischen Ports aus. Dadurch lassen sich z.B. räumlich verteilte IP-Kameras über LWL zentral einfach zusammenführen.

Besonderheiten für Videonetzwerke

Aktive Überwachung des Videonetzwerkes
Verfügt aufgrund des Device Management Systems (DMS) über sehr viele, hilfreiche Netzüberwachungsfunktionen, so dass separate Netzwerk-Management-Services unnötig werden.

Aktive erhöhte Sicherheit

Der Switch besitzt u.a. die Möglichkeit, einen privaten Authentifizierungsschlüssel zu speichern, mit dem der Zugriff zum Switch-Management nur durch PCs und Server möglich ist, die den passenden Schlüssel besitzen. Weitere CyberSecurity-Eigenschaften sind MAC Locking, ACL-Liste, TACAS+Radius Server Kompatibilität, Multiple User Control.

Aktive Einbindung des Switches in Video Management Systeme

Für die verbreiteten Videomanagement Systeme Milestone und Siveillance Video gibt es SW-Module, die eine direkte Einbindung des Switch-Managements und des DMS in diese VMS erlauben.

Hoher Datendurchsatz für Videonetze 
Extra hohe Backplaneleistung für eine ruckelfreie Video-übertragung bei voller Portbelegung. Jumbo Frames bis 9600Bytes werden auch bei 100MBit/s unterstützt.

Cyber Security

login authentication certificate

Mac Locking

Access Control List (ACL)

TACAS+ Radius Server

Multiple User Control

DMS, Device Management System zur Darstellung der Netzwerktopologie, aller im Netz befindlicher Netzwerk- und Endgeräte und den Status der einzelnen Verbindungen. Diese Darstellungen müssen wahlweise schematisch oder auf hinterlegten Karten möglich sein. Das DMS ermöglicht die Protokollierung von Ereignissen. Statusänderungen müssen alarmiert werden können und der Datenverkehr muss über die Zeit dargestellt werden können.

## Technische Daten

### Portliste

Optische Ports	24 SFP-Buchten für SFP (Mini GBic) für folgende Schnittstellen:
1000BaseSX (Gigabit Multimode)
1000BaseLX (Gigabit Singlemode) Distanzen bis 120km
1000BaseLX bidi (Gigabit Singlemode nur 1 Faser)
100BaseFX Multimode
100BaseFX Singlemode

Elektrische Ports	4 x 10/100/1000BaseTX (RJ45)

### Hardware

Architektur	Store and forward

Switch Leistung	48GBit/s

MAC Adressen	32K

Jumbo Frame	9kBytes

### Management

Einteilung	L2 und weitreichende L3-Funktionen
IPv4 und IPv6: statisches Routing

System Konfiguration	Konsole, CLI, Web Browser, SNMPv1, v2c und v3

Port Konfiguration	Port disable/enable. Auto-negotiation 10/100/1000Mbps voll- und halbduplex Modus wählbar. Flow Control disable/enable. Datenrate Kontrolle auf jedem Port.

Port Status	Anzeige pro Port Geschwindigkeit Duplex Modus, Link Status, Flow Control Status. Auto negotiation status, trunk status.

VLAN	802.1Q Tagged Based VLAN, bis zu 255 VLAN Gruppen, Q-in-Q, Private VLAN

Link Aggregation	IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, unterstützt 12 Gruppen von 16-Port trunks

QoS	Traffic classification basiert, Strict priority und WRR, 4-level priority für Switching, Port Nummer, 802.1p priority, DS/TOS field in IP Packet

IGMP Snooping	IGMP (v1/v2/v3) Snooping, bis zu 1024 multicast Gruppen

Access Control Liste	IP-Based ACL/MAC-Based ACL, 256 entries

SNMP MIBs	RFC-1213 MIB-II, IF-MIB, RFC-1493 Bridge MIB, RFC-1643 Ethernet MIB, RFC-2863 Interface MIB, RFC-2665 Ether-Like MIB, RFC-2737 Entity MIB, RFC-2618 RADIUS Client MIB, RFC-2933 IGMP-STD-MIB, RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB, IEEE802.1X PAE, LLDP, MAU-MIB, Power over Ethernet

Normen	IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FX

IEEE 802.3z Gigabit SX/LX

IEEE 802.3ab Gigabit 1000T

IEEE 802.3ad Port trunk with LACP14 Gruppen bis 8 Ports pro Gruppe

IEEE 802.1d Spanning tree protocol

IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol

IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol

IEEE 802.1p Class of service

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.1x Port Authentication Network Control

IEEE 802.1ab LLDP

### Elektrische und thermische Werte

Speisespannung	110 – 240VAC 50/60Hz

48VDC

Redundant einspeisbar

Leistung	30W

Betriebstemperatur:	0°C bis +40°C

Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C

Feuchte:	20% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Hersteller:	barox Kommunikation